# АЯ83

ООО «Кемпфер»

ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

“KAMPFER”

Helena Maxi (wall)

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ДСК-Helena Maxi (wall)

# г. Москва

Настоящее руководство служит для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, транспортировки и хранения.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Комплекс ДСК-Helena Maxi (wall) (далее Комплекс)  предназначен для занятий физическими упражнениями, развивающими силу и координацию движений Вашего ребенка в домашних условиях. Допустимая нагрузка на Комплекс – не более 120 кг.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Комплекс представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию на основе деталей из дерева и устанавливается  в помещениях с высотой потолка от 2.4 м до 2.7 м, на полу  и закрепляется к стене, Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Нормируемые параметры |  |
| --- | --- |
| Минимальный допустимый возраст ребенка, лет | 4 |
| Максимальная допустимая нагрузка, кг | 120 |
| Занимаемая площадь в собранном виде, м (по полу) | 0,65 х 0,2 |
| Занимаемая площадь в собранном виде, м (по стене) | 2,4 х 0,65 |
| Вес нетто, не более, кг | 30 |
| Срок службы, лет (не менее) | 5 |

Внимание: Во избежание механических повреждений комплектующих Рамы навесной ВО-92.14 сборка, разборка и установка на детский спортивный комплекс должна производиться прилагающимся ключом без применения электроинструментов (шуруповёрты, дрели и т. п.).

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

| № поз | Наименование | Кол шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стойка | 2 |
| 2 | Поперечина горизонтальная | 10 |
| 3 | Опора | 2 |
| 4 | ВО-91.03 Кольца гимнастические | 1 |
| 5 | ВО-91.04 Трапеция | 1 |
| 6 | ВО-91.02 Канат | 1 |
| 7 | Кронштейн пристенный | 6 |
| 8 | Дюбель 10х50 | 12 |
| 9 | Конфирмат 7x50 | 12 |
| 10 | Саморез 6х60 | 12 |
| 11 | Саморез «Глухарь» 6х60 | 20 |
| 12 | Шайба 6.01.01 ГОСТ 11371 | 20 |
| 13 | Заглушка декоративная | 20 |
| 14 | Рама навесная ВО-92.14-02 | 1 |
| 15 | Ключ для конфирмата | 1 |
| 16 | Ключ торцовый на 10 | 1 |
| 16 | Тренажер Posture 2 (wall) | 1 |
| Документация |
| 17 | Руководство по эксплуатации ДСК- Helena (wall) | 1 |
| 18 | Руководство по эксплуатации ВО-92.14-02 | 1 |
| 19 | Руководство по эксплуатации Posture2 (wall) |  |
| Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительских свойств продукци |

Рис. 1

4. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКА

4.1. Освободить комплектующие детали от упаковки. Убедиться, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными. Сборку производить поэтапно, следуя указаниям данного руководства (Рис.1).

4.2. Разложить комплектующие детали на свободном участке пола.

4.3. Сборку и установку производить в следующем порядке: Вставить поперечины поз.2  в соответствующие отверстия стоек поз.1. С помощью саморезов поз.11 и шайб поз.12 закрепить поперечины к стойкам. Установить заглушки поз. 13. Установить на стойки шведской стенки поз.1  кронштейны  поз.7 (Рис.1) и закрепить их конфирматами поз. 9.

4.4. Установить на стойки  шведской стенки поз.1 опоры поз.3,  со стороны пола, как показано на рис.1. Установить Стенку на выбранном месте. Разметить на стене по отверстиям в кронштейнах поз.7, места под дюбеля поз.8.

4.5. Высверлить в стене отверстия диаметром 10 мм и забить в них дюбеля. Закрепить Стенку,   используя саморезы поз.10.

4.6. Распаковать и собрать Раму навесную ВО-92.14-02 по прилагаемому РЭ.

4.7. Установить собранную Раму на шведскую стенку на необходимой высоте.

4.8. Используя отверстия в  кронштейнах Рамы как шаблон, разметить места под отверстия на стойках поз.1 стенки. Просверлить по полученной разметке в стойках шведской стенки отверстия диаметром 10 мм.

4.9. Закрепить Раму на шведской стенке, используя крепеж, прилагаемый с Рамой. Верхние кронштейны Рамы закрепить с помощью болтов М10 через шайбы гайками. Нижние кронштейны Рамы закрепить на стойках шведской стенки саморезами (входят в комплектацию Рамы).

4.10. Разборку Комплекса производить в обратной последовательности.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.  ВНИМАНИЕ!

5.1. Не допускается установка Комплекса в помещениях с непрочными стенами. Стена должна быть бетонной или кирпичной, толщиной не менее      100 мм.

5.2. Периодически (раз в неделю) проверять надежность  затяжки элементов крепежа и надежность закрепления  установленного Комплекса.

5.3. Для предотвращения травм рекомендуется использовать мягкий настил на полу под спортивными снарядами.

5.4. Не рекомендуется допускать к занятиям детей без предварительной консультации с врачом и тренером.

6. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

6.2. Условия хранения соответствует 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых  сухих помещениях с естественной вентиляцией  воздуха.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплекс  ДСК-Helena Maxi (wall) соответствует техническим условиям ТУ 16848.1-2001 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления   «___»______________ 200 _ г.

ОТК ___________ Подпись _________ Дата  «___»____ 200_  г.

(фамилия, и личное клеймо)

8. УПАКОВКА. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Комплекс  ДСК-Helena Maxi (wall) упакован в ООО «Деревообрабатывающие мастерские»  согласно требованиям, предусмотренным в ТУ 16848.1-2001

_______________       ___________          _________________

должность	  личная подпись   расшифровка подписи

____________________

год, месяц, число

Отметка о продаже:

Дата “____”____________ Продавец _____________

(расшифровка подписи)

_________________

М.П.            (подпись)

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 16848.1-2001, при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

9.2.  Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяцев со дня продажи, но не более 30 месяцев  со дня изготовления.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.

Адрес  предприятия заказчика:

109428, Россия, г. Москва,

1-ый Вязовский проезд, дом 4, офис 446

ООО «Кемпфер»

тел.: 8(495) 580-60-97     факс: 8(499)170-86-04

Е-mail: kampfer-ru@yandex.ru      www.kampfer.ru

Адрес предприятия изготовителя:

428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

ул. Дубравная, дом 13

ООО «Деревообрабатывающие мастерские»

тел.: 8(8352) 54-83-04     факс: 8(8352) 54-83-00

Е-mail: domdsk@mail.ru      www.domdsk.ru