# АЯ83

ООО «Кемпфер»

ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

“KAMPFER”

Swedish (wall)

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДСК-Swedish (wall)

# г. Москва

# рисунок 1

Настоящее руководство служит для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, транспортировки и хранения.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Комплекс, ДСК-Swedish (wall), далее Комплекс, предназначен для занятий физическими упражнениями, развивающими силу и координацию движений Вашего ребенка в домашних условиях. Допустимая нагрузка на Комплекс – не более 120 кг.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Комплекс представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию на основе деталей из дерева и устанавливается  в помещениях с высотой потолка от 2.4 м до 2.7 м, на полу  и закрепляется к стене, Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Нормируемые параметры |  |
| --- | --- |
| Минимальный допустимый возраст ребенка, лет | 4 |
| Максимальная допустимая нагрузка, кг | 120 |
| Занимаемая площадь в собранном виде по полу, м | 0,65 х 0,2 |
| Занимаемая площадь в собранном виде по стене, м | 2,4 х 0,65 |
| Вес нетто, не более, кг | 30 |
| Срок службы (не менее), лет | 5 |

Внимание: Во избежание механических повреждений комплектующих сборка и разборка детского спортивного комплекса (за исключением сверления отверстий в стенах) должна производиться без применения электроинструментов (шуруповёрты, дрели и т. п.)

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

| № поз. | Наименование | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стойка | 2 |
| 2 | Горизонтальная поперечина | 10 |
| 3 | Опора | 2 |
| 4 | ДСК 00-023 Кронштейн | 6 |
| 5 | ВО 92.14-01 Рама навесная | 1 |
| Стандартные изделия |
| 6 | Конфирмат 7х50 | 12 |
| 7 | Саморез «Глухарь» 6х60 | 20 |
| 8 | Шайба 6.01.01 ГОСТ 11371 | 20 |
| 9 | Дюбель 10х50 | 12 |
| 10 | Декоративная заглушка | 20 |
| 11 | Саморез 6х60 | 12 |
| 12 | Ключ для конфирмата | 1 |
| 13 | Ключ торцовый на 10 | 1 |
| Документация |
| 14 | Руководство по эксплуатации ДСК-Swedish (wall) | 1 |
| 15 | Руководство по эксплуатации ВО 92.14-01 РЭ | 1 |
| Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительских свойств продукции |

4. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКА

4.1. Освободить комплектующие детали от упаковки. Убедиться, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными. Сборку производить поэтапно, следуя указаниям данного руководства (Рис.1).

4.2. Разложить комплектующие детали на свободном участке пола.

Сборку и установку производить в следующем порядке:

4.3. Вставить поперечины поз.2  в соответствующие отверстия стоек поз. 1. С помощью саморезов поз.7 и шайб поз.8 закрепить поперечины к стойкам. Установить заглушки поз.10.

4.4. Установить на стойки шведской стенки (далее Стенка)  кронштейны  поз. 4 и закрепить их конфирматами поз.5. Установить на

стойки  Стенки опоры поз.3,  со стороны пола, как показано на Рис.1. Установить Стенку на выбранном месте. Разметить по отверстиям в кронштейнах поз.4, места под дюбеля поз. 9.

4.5. Высверлить в стене отверстия диаметром 10 мм и забить в них дюбеля. Закрепить Стенку,   используя  саморезы поз.6.

4.6. Распаковать и собрать Турник ВО-92.14-01, используя прилагаемое к нему РЭ.

4.7. Установить собранный турник на Стенку на необходимой высоте.

4.8. Используя отверстия в  кронштейнах Турника как шаблон, разметить места под отверстия на стойках Стенки. Просверлить по полученной разметке в стойках Стенки отверстия диаметром 10 мм.

4.9. Закрепить Турник на Стенке, используя крепеж, прилагаемый с турником. Верхний кронштейн закрепить с помощью болтов М10 через шайбы гайками. Нижние кронштейны закрепить на стойках стенки саморезами.

4.10. Разборку Комплекса производить в обратной последовательности.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

5.1. Не допускается установка Комплекса в помещениях с непрочными стенами. Стена должна быть бетонной или кирпичной, толщиной не менее 100 мм.

5.2. Периодически (раз в неделю) проверять надежность  затяжки элементов крепежа и надежность закрепления  установленного Комплекса.

5.3. Для предотвращения травм рекомендуется использовать мягкий настил на полу под спортивными снарядами.

5.4. Не рекомендуется допускать к занятиям детей без предварительной консультации с врачом.

6. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

6.2. Условия хранения соответствует 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых  сухих помещениях с естественной вентиляцией  воздуха.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплекс ДСК-Swedish (wall)  соответствует 	техническим условиям  ТУ 16848.1-2001 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления   «___»______________ 200 _ г.

ОТК ___________ Подпись _________ Дата  «___»______ 200_  г.

(фамилия, и личное клеймо)

8. УПАКОВКА. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Комплекс  ДСК-Swedish (wall) упакован в  ООО «Деревообрабатывающие мастерские»  согласно требованиям, предусмотренным в ТУ 16848.1-2001

_______________     ______________	   ____________________

должность	       личная подпись         расшифровка подписи

____________________

год, месяц, число

Отметка о продаже:

Дата:  “____”__

____________

Продавец:_____________

(расшифровка подписи)

_________________

М.П.            (подпись)

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 16848.1-2001 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

9.2.  Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяцев со дня продажи, но не более 30 месяцев  со дня изготовления.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.

адрес  предприятия заказчика:

109428, Россия, г. Москва,

1-ый Вязовский проезд, дом 4, офис 446

ООО «Кемпфер»

www.kampfer.ru

тел.: 8 (495) 580-60-97    факс: 8 (499) 170-86-04

e-mail: kampfer-ru@yandex.ru

адрес предприятия изготовителя:

428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

ул. Дубравная, дом 13

ООО «Деревообрабатывающие мастерские»

www.domdsk.ru

тел./факс: 8 (8352) 54-83-04, 54-83-00

e-mail: domdsk@mail.ru