Ввод в эксплуатацию промышленного обогревателя SB-620

Полностью откройте вентиль баллона поворотом влево. Нажмите на находящийся на обогревателе регулятор (1) и зажгите обогреватель через решетку спичкой обыкновенной длины.

Зажигание открытым пламенем всегда следует проводить перед керамическими плитами! Зажигание обогревателя у сопла (у регулировочного вентиля) не позволительно. Продолжайте нажимать на регулятор (14) в течение примерно 15 секунд. После этого обогреватель должен самостоятельно гореть без нажатого аварийного вентиля. Иначе повторите процесс зажигания.

Для снижения мощности обогревателя поверните регулятор влево до упора (низшая ступень обогрева).