# АЯ83

ООО «Кемпфер»

ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

“KAMPFER”

Child forest

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДСК- Child forest

# г. Москва

Настоящее руководство служит для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, транспортировки и хранения.

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Комплекс, ДСК-Child forest (далее Комплекс)  предназначен для занятий физическими  упражнениями, развивающими силу и координацию движений Вашего ребенка в домашних условиях. Допустимая нагрузка на Комплекс – не более 100 кг.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Комплекс представляет собой сборно-разборную четырех-стоечную каркасную конструкцию на основе деталей из дерева и устанавливается  в помещениях с высотой потолка от 2.4 м до 2.7 м, враспор между полом и потолком. Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Нормируемые параметры |  |
| --- | --- |
| Минимальный допустимый возраст ребенка, лет | 4 |
| Максимальная допустимая нагрузка, кг. | 100 |
| Занимаемая площадь в собранном виде, м (по полу) | 1,6 х 0,65 |
| Занимаемая площадь в собранном виде, м (по потолку) | 1,6 х 0,65 |
| Вес нетто, не более, кг. | 40 |
| Срок службы, лет (не менее). | 5 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Таблица2

| № поз | Наименование | Кол (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стойка правая передняя | 1 |
| 2 | Стойка левая передняя | 1 |
| 3 | Стойка правая задняя | 1 |
| 4 | Стойка левая задняя | 1 |
| 5 | Горизонтальная поперечина | 17 |
| 6 | Упор верхний | 4 |
| 7 | Перекладина ДСК 00.090 | 2 |
| 8 | ДСК-02-006 Опора нижняя | 4 |
| 9 | ДСК-03-001 Винтовой домкрат | 4 |
| 10 | ДСК-00-030 Подпятник | 4 |
| 11 | ДСК 00.36-01 Кронштейн-гильза | 4 |
| 12 | ВО-91.05 Лестница верёвочная | 1 |
| 13 | ВО-91.02 Канат | 1 |
| 14 | ВО-91.03 Кольца гимнастические | 1 |
|  | ВО-91.04 Трапеция | 1 |
| 16 | ВО-91.07 Качели | 1 |
| 17 | Гайка М16.5.019 ГОСТ 5915 | 4 |
|  | Гайка М10.5.019 ГОСТ 5915 | 8 |
|  | Шайба 6.01.01 ГОСТ 11371 | 34 |
|  | Шайба 10.01.01 ГОСТ 11371 | 8 |
|  | Болт М10х50.56.019 ГОСТ 7801 | 8 |
|  | Саморез 3,5х25 | 8 |
|  | Саморез 6 х100 | 34 |
|  | Заглушка декоративная | 34 |
| 25 | Втулка ДСК-05.019 | 8 |
| 26 | Втулка ДСК 01.035-01 | 4 |
| 27 | Катушка | 9 |
|  | Ключ торцовый S=10 | 1 |
|  | Руководство по эксплуатации ДСК-Child forest | 1 |

4. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКА

4.1. Освободить комплектующие детали от упаковки. Убедиться, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными. Сборку производить поэтапно, следуя указаниям данного руководства (Рис.1,2,3).

4.2. Разложить комплектующие детали на свободном участке пола. Определить высоту помещения. При необходимости ровно отпилить верхние торцы стоек поз.1,2,3,4 со стороны потолка таким образом, чтобы высота помещения была на 7 - 8 см больше  чем длина стоек поз.1,2,3,4. Если высота помещения больше 2,7 м, то рекомендуем использовать подставки  в виде брусков из твердых пород дерева под упоры нижние, причём их площадь должна быть больше площади упоров нижних. Комплекс не предназначен для установки в помещениях высотой 3 м и более.

Закрепить на нижних торцах (имеются отверстия) стоек поз. 1,2,3,4  с помощью саморезов поз.22 подпятники поз. 10 (Рис. 1).

4.3. На винтовые домкраты поз. 9 навернуть до упора гайки поз. 17.

4.4. В закреплённые подпятники поз.10 вкрутить до упора винтовые домкраты поз. 9.

4.5. Разложить зеркально стойки поз.1 и 2. Вставить горизонтальные поперечины поз.5  в соответствующие отверстия стоек. С помощью саморезов

поз. 23 и шайб поз. 19 закрепить поперечины к стойкам. Установить заглушки поз. 24.

4.6. Разложить зеркально стойки поз.4 и 5. Вставить горизонтальные поперечины поз.5  в соответствующие отверстия стоек. С помощью саморезов поз. 23 и шайб поз. 19 закрепить поперечины к стойкам. Установить заглушки поз. 24.

4.7. На перекладину поз. 7 установить катушки поз.27 в той последовательности как Вы хотите установить навесное оборудование, только после собрать зеркально концы перекладин с кронштейн-гилзами поз. 11 при помощи втулок поз. 25, 26 как показано на рис. 2.

4.8. Выбрать место для установки Комплекса. На верхние концы стоек  установить упоры верхние поз. 6.

4.9. Установить одну из шведской стенки вертикально на опоры нижние поз. 8   и выворачивая винты домкратные поз. 9, закрепить враспор между полом и потолком. Для обеспечения вертикальности использовать отвес. Положение винтового домкрата законтрить гайкой поз. 17.

4.10. Проверить размер В (Рис. 1).  ВНИМАНИЕ! Не допускается эксплуатация Комплекса, если размер В  более 70 мм.

4.11. Закрепить к шведской стенке кронштейн-гильзы с перекладинами в сборе при помощи болтов поз. 21 шайб поз. 20 и гаек поз. 18 смотри рис. 3.

4.12. Установить зеркально вторую шведскую стенку , в той же последовательности  как было описано в пунктах 4.9., 4.10., 4.11.

4.13. Сборка и установка навесного оборудования.

Навесное спортивное оборудование поставляется  заказчику в упакованном виде. Собрать навесное спортивное оборудование в соответствии с  РЭ на это оборудование.

Установить и закрепить на перекладине поз.4 навесное оборудование. Рекомендуемое расположение оборудования показано на Рис.3.

4.14. Разборку Комплекса производить в обратной последовательности.

Рис. 1                                                                                                      Рис. 2

Рис 3.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

ВНИМАНИЕ !

5.1. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- устанавливать КОМПЛЕКС в помещениях с непрочным полом и потолком;

- установка КОМПЛЕКСА с упором в фальш-потолок, или декоративные части потолка.

5.2.   Допустимый размер неровностей пола и потолка не более 5 мм.

5.3. Перед занятиями проверить надежность крепления спортивных снарядов на КОМПЛЕКСЕ – все узлы должны быть надежно затянуты, веревочные подвески спортивных снарядов не должны иметь повреждений и перетираний волокон, крепежные элементы должны быть надежно затянуты.

5.4.   Периодически (раз в неделю) необходимо проверить:

1) надежность установки КОМПЛЕКСА – он должен быть надежно закреплен враспор между потолком и полом (при горизонтальном раскачивании смещение верхних и нижних опор НЕ ДОПУСКАЕТСЯ);

2) правильность установки винтовых домкратов  и размер «В», который должен быть не более 70 мм (рис1).

5.5.  Нагрузка на КОМПЛЕКС не должна превышать 100 кг.

5.6. Не допускается самостоятельное изготовление и замена составных частей комплекса взамен полученных в комплекте от завода - изготовителя (кроме изделий, выполненных по государственным стандартам).

5.7. Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий рекомендуется использовать мягкий мат, расположенный на полу под снарядами.

6. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ.

6.1. Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

6.2. Условия хранения соответствует 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых  сухих помещениях с естественной вентиляцией  воздуха.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Комплекс ДСК- Child forest соответствует техническим условиям

ТУ 16848.1-2001 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления   «___»______________ 200 _ г.

ОТК ___________ Подпись _________ Дата  «___»______ 200_  г.

(фамилия, и личное клеймо)

8. УПАКОВКА. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.

Комплекс  ДСК- Child forest упакован в ООО «Деревообрабатывающие мастерские»  согласно требованиям, предусмотренным в ТУ 16848.1-2001

_______________       ______________	____________________

должность	            личная подпись	 расшифровка подписи

____________________

год, месяц, число

Отметка о продаже:

Дата “____”______________ Продавец _____________

М.П.            (подпись)                    (расшифровка подписи)

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 16848.1-2001, при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

9.2.  Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяцев со дня продажи, но не более 30 месяцев  со дня изготовления.

Адрес  предприятия заказчика:

109428, Россия, г. Москва,

1-ый Вязовский проезд, дом 4, офис 446

ООО «Кемпфер»

тел. 8(495) 580-60-97; факс 8(499)170-86-04.

Е-mail: kampfer-ru@yandex.ru www.kampfer.ru

Адрес предприятия изготовителя:

428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

ул. Дубравная, дом 13,

ООО «Деревообрабатывающие мастерские»

тел.(8352) 35-15-14; факс (8352) 26-13-00.

Е-mail: domdsk@mail.ru, www.domdsk.ru