# АЯ83

ООО «Кемпфер»

ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

“KAMPFER”

Compact

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ДСК-Compact

# г. Москва

Руководство   по  эксплуатации  предназначено   для   ознакомления  потребителя с характеристикой     и    конструктивными    особенностями    детского    спортивного комплекса   (далее Комплекс), для правильной сборки, установки, эксплуатации, транспортировки и хранения комплекса.

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

- КОМПЛЕКС предназначен для выполнения общеразвивающих упражнений, способствующих укреплению здоровья и гармоническому развитию Вашего ребёнка.

- До установки комплекса в Вашей квартире или детском учреждении внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

- Для изготовления комплекса применены экологически чистые материалы.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

2.1. КОМПЛЕКС устанавливается в жилых помещениях с высотой потолка до 2,7 м. Основные технические характеристики приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| Нормируемые параметры |  |
| --- | --- |
| Минимальный допустимый возраст ребенка, лет | 4 |
| Максимальная допустимая нагрузка на любом из спортивных снарядов, кг. | 120 |
| Нагрузка при занятии в группе, кг. | 100 |
| Занимаемая площадь в собранном виде, м (по полу) | 0,65 х 0,91 |
| Занимаемая площадь в собранном виде, м (по потолку) | 0,65 х 0,91 |
| Вес нетто, не более, кг. | 30 |
| Срок службы, лет (не менее). | 5 |

3. УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКСА.

3.1.Спортивный Комплекс представляет собой  трехстоечную конструкцию из деревянной шведской стенки, и стойки выносной, связанных между собой в верхней части поперечными силовыми элементами на которые устанавливается навесное гимнастическое оборудование.

Комплекс устанавливается в жилых помещениях в распор между полом и потолком.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Таблица 2

| № поз | Наименование | Кол (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стойка правая | 1 |
| 2 | Стойка левая | 1 |
| 3 | Горизонтальная поперечина | 11 |
| 4 | Упор верхний | 2 |
| 5 | Опора | 2 |
| 6 | Перекладина | 1 |
| 7 | Перекладина | 1 |
| 8 | ДСК-02.006 Опора нижняя | 3 |
| 9 | ДСК-03.001 Винтовой домкрат | 3 |
| 10 | ДСК-00.030 Подпятник | 3 |
| 11 | ДСК-00.036 Кронштейн-гильза | 1 |
| 12 | ДСК-00.037 Кронштейн-гильза | 1 |
| 13 | ДСК-00.038 Кронштейн-гильза | 2 |
| 14 | Стойка выносная | 1 |
| 15 | ВО-91.05 Лестница верёвочная | 1 |
| 16 | ВО-91.07 Качели | 1 |
| 17 | ВО-91.03 Кольца гимнастические | 1 |
| 18 | ВО-91.04 Трапеция | 1 |
| 19 | Гайка М16.5.019 ГОСТ 5915 | 3 |
| 20 | Гайка М10.5.019 ГОСТ 5915 | 8 |
| 21 | Шайба 10.01.01 ГОСТ 11371 | 8 |
| 22 | Шайба 6.01.01 ГОСТ 11371 | 22 |
| 23 | Болт мебельный М10х50.56.019 ГОСТ 7801 | 8 |
| 24 | Саморез 3,5х25 | 10 |
| 25 | Саморез 6х100 | 22 |
| 26 | Заглушка декоративная | 22 |
| 27 | Ключ торцовый S=10 | 1 |
|  | Руководство по эксплуатации ДСК- Compact | 1 |

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

ВНИМАНИЕ !

5.1. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- устанавливать КОМПЛЕКС в помещениях с непрочным полом и потолком;

- установка КОМПЛЕКСА с упором в фальш-потолок, или декоративные части потолка.

5.2.   Допустимый размер неровностей пола и потолка не более 5 мм.

5.3. Перед занятиями проверить надежность крепления спортивных снарядов на КОМПЛЕКСЕ – все узлы должны быть надежно затянуты,

Рис. 1

Рис. 2

веревочные подвески спортивных снарядов не должны иметь повреждений и перетираний волокон, крепежные элементы должны быть надежно затянуты.

5.4.   Периодически (раз в неделю) необходимо проверить:

1) надежность установки КОМПЛЕКСА – он должен быть надежно закреплен враспор между потолком и полом (при боковом раскачивании смещение верхних и нижних опор НЕ ДОПУСКАЕТСЯ);

2) правильность установки винтовых домкратов  и размер «В», который должен быть не более 70 мм (см. рис 2).

5.5.  Нагрузка на КОМПЛЕКС не должна превышать 120 кг.

5.6. Не допускается самостоятельное изготовление и замена составных частей комплекса взамен полученных в комплекте от завода - изготовителя (кроме изделий, выполненных по государственным стандартам).

5.7. Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий рекомендуется использовать мягкий мат, расположенный на полу под снарядами.

6. ПОРЯДОК СБОРКИ.

6.1. Освободить комплектующие детали от упаковки. Убедиться, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными. Сборку производить поэтапно, следуя указаниям данного руководства (Рис.1 и 2).

6.2. Определить высоту помещения. При необходимости ровно отпилить верхние торцы шведской стенки  и стойки выносной таким образом, чтобы высота помещения была на 7 - 8 см больше  чем длина шведской стенки. Если высота помещения больше 2,7 м, то рекомендуем использовать подставки  в виде брусков из твердых пород дерева под упоры нижние, причём их площадь должна быть больше площади упоров нижних. Комплекс не предназначен для установки в помещениях высотой 3 м и более.

Разложить зеркально стойки поз.1 и 2. Вставить горизонтальные поперечины поз.3  в соответствующие отверстия стоек. С помощью саморезов поз. 25 и шайб поз.22 закрепить их к стойкам. Установить заглушки поз. 26.

6.3. Разложить комплектующие детали на свободном участке пола. Закрепить, кронштейн-гильзы поз.11, 12, 13 при помощи болтов поз.23 шайб поз.21 и гаек поз.20 к соответствующим стойкам шведской стенки и стойки выносной. Установку производить по отверстиям, имеющимся на стойках.

6.4. Распаковать навесное оборудование. Навесное и встраиваемое спортивное оборудование поставляется  заказчику в упакованном виде. Собрать навесное оборудования согласно указаниям о сборке в РЭ на это оборудование. Установить и закрепить соответствующее навесное оборудование на перекладинах поз.6 и 7, одев на них катушки. Веревочные узлы надежно затянуть. Пример рекомендуемого расположения навесного оборудования показан на Рис.1.

6.5. Закрепить на нижних торцах (имеются отверстия) стоек шведской стенки поз.1 и 2  и стойки выносной поз.14 с помощью саморезов поз.24 подпятники поз. 10 (Рис. 2).

6.6. На винтовые домкраты поз. 9 навернуть до упора гайки поз. 19.

6.7. В закреплённые подпятники поз. 10 вкрутить до упора винтовые домкраты поз. 9.

6.8. Выбрать место для установки Комплекса. Установить шведскую стенку вертикально на опоры нижние поз.8.   На верхних концах стоек шведской стенки  установить опоры поз. 4 (Рис. 1).

6.9. Выворачивая винты домкратные поз. 9, закрепить шведскую стенку враспор между полом и потолком. Для обеспечения вертикальности использовать отвес. Положение винтового домкрата законтрить гайкой      поз. 19.

6.10. Вставить перекладины поз 6 и 7 с установленным на них навесным оборудованием, в соответствующие кронштейн-гильзы, закрепленные на стойках шведской стенки.

6.11. На верхнем конце стойки выносной поз.14 шведской стенки  установить упоры поз. 5 (Рис. 1). Установить стойку вертикально на опору нижнюю поз.8.

6.12. Вставить свободные концы перекладин поз.6 и 7 в соответствующие отверстия кронштейн-гильз, установленных на стойке.

6.13. Выровнять стойку по вертикали и выворачивая винты домкратные поз. 9, закрепить стойку между полом и потолком. Для обеспечения вертикальности использовать отвес. Положение винтового домкрата законтрить гайкой поз. 19.

6.14. Закрепить положение черенков в кронштейн-гильзах  вкрутив в имеющиеся в кронштейн-гильзах отверстия саморезы поз.24.

6.15. Проверить размер В (Рис. 2).

ВНИМАНИЕ! Не допускается эксплуатация комплекса, если размер В  более 70 мм

6.16. Разборку Комплекса производить в обратной последовательности.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЛЕКСА.

7.1. Занятия детей на комплексе должны проводиться под наблюдением и страховкой взрослых.

7.2. Для развития силы и ловкости рекомендуем  следующие упражнения на спортивных снарядах:

- На веревочной лестнице - подъем и спуск.

- На кольцах – подтягивание, перевороты, раскачивание, тренировка брюшного пресса.

- На гимнастической лестнице - подъем и опускание по лестнице, тренировка брюшного пресса.

Конкретные виды упражнений и объёмы нагрузки выбираются после обязательной  консультации со  специалистами (спортивные тренеры, врачи).

- ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ.

8.1.Транспортировку КОМПЛЕКСА производить в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

8.2. До установки в рабочее положение КОМПЛЕКС  хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых  сухих отапливаемых помещениях при температуре (20°±5°) С и относительной влажности от 30 до 80 %.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Детский спортивный комплекс    ДСК –  Compact  соответствует 				                              (исполнение)

Техническим условиям ТУ 16848.1-2001 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления   «___»______________ 200 _ г.

ОТК _______________ Подпись __________ Дата  «___»_________ 200_  г.

(Ф.И.О.)                                             М.П.

10. УПАКОВКА. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.

Детский спортивный комплекс  ДСК – Compact

(исполнение)

# Упакован в ООО «Деревообрабатывающие мастерские» согласно требованиям, предусмотренным в  ТУ 16848.1-2001.

_______________	______________	____________________

должность	 личная подпись	 расшифровка подписи

_____________________________

год, месяц, число

Отметка о продаже:

Дата “____”______________ Продавец _____________  _________________

М.П.            (подпись)                                                     (расшифровка подписи)

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям    ТУ 16848.1-2001, при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяцев со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия, поврежденные при перевозке или несоблюдения правил сборки эксплуатации и хранения, изложенных в настоящем руководстве.

11.3. Для продления срока службы необходимо заменить подвижные спортивные снаряды или их детали при наличии на них явных повреждений (потертостей или надрывов волокон веревок, трещин на поперечинах лестницы, трапеции и др.)

Новые спортивные снаряды или их детали могут быть приобретены через продавцов изделий или на предприятии – изготовителе.

12.УТИЛИЗАЦИЯ

Комплекс не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.

Адрес  предприятия заказчика:

109428, Россия, г. Москва,

1-ый Вязовский проезд, дом 4, офис 446

ООО «Кемпфер»

тел. 8(495) 580-60-97; факс 8(499)170-86-04.

Е-mail: kampfer-ru@yandex.ru www.kampfer.ru

Адрес предприятия изготовителя:

428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

ул. Дубравная, дом 13,

ООО «Деревообрабатывающие мастерские»

тел.(8352) 35-15-14; факс (8352) 26-13-00.

Е-mail: domdsk@mail.ru, www.domdsk.ru