# АЯ83

ООО «Кемпфер»

ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

“KAMPFER”

Little sport (ceiling)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Little sport (ceiling)

# г. Москва

Руководство   по  эксплуатации  предназначено   для   ознакомления  потребителя с характеристикой     и    конструктивными    особенностями    детского    спортивного комплекса   (далее Комплекс), для правильной сборки, установки, безопасной эксплуатации, транспортировки и хранения комплекса.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

- КОМПЛЕКС предназначен для выполнения общеразвивающих упражнений, способствующих укреплению здоровья и гармоническому развитию Вашего ребёнка.

- До установки КОМПЛЕКСА в Вашей квартире или детском учреждении внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

- Для изготовления КОМПЛЕКСА применены экологически чистые материалы.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

КОМПЛЕКС устанавливается в жилых помещениях с высотой потолка  от 2,4 м до 2,7 м. Основные технические характеристики приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| Нормируемые параметры |  |
| --- | --- |
| Минимальный допустимый возраст ребенка, лет | 4 |
| Максимальная допустимая нагрузка, кг. | 120 |
| Занимаемая площадь в собранном виде, м (по полу) | 0,65 х 0,9 |
| Занимаемая площадь в собранном виде, м (по потолку) | 0,2х0,65 |
| Вес нетто, не более, кг. | 30 |
| Срок службы, лет (не менее). | 5 |

3. УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКСА.

Спортивный комплекс представляет собой конструкцию из деревянной шведской стенки, с установленным на ней турником ВО-92.15 и верхней рамы, на которой устанавливается навесное спортивное оборудование.

КОМПЛЕКС устанавливается в распор между полом и потолком с помощью винтовых домкратов.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Таблица 2

| № поз | Наименование | Кол (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стойка левая | 1 |
| 2 | Стойка правая | 1 |
| 3 | Рама левая | 1 |
| 4 | Рама правая | 1 |
| 5 | Горизонтальная поперечина | 13 |
| 6 | Винт с кольцом | 3 |
| 7 | Ограничитель рамы | 4 |
| 8 | ДСК-02-006 Опора нижняя | 2 |
| 9 | ДСК-03-001 Винтовой домкрат | 2 |
| 10 | ДСК-00-030 Подпятник | 2 |
| 11 | ВО-91.05 Лестница веревочная | 1 |
| 12 | ВО-91.02 Канат | 1 |
| 13 | Опора | 2 |
| 14 | Гайка М16.5.019 ГОСТ 5915 | 2 |
| 15 | Гайка М8.5.019 ГОСТ 5915 | 6 |
| 16 | Шайба 8.01.01 ГОСТ 11371 | 3 |
| 17 | Шайба 6.01.01 ГОСТ 11371 | 26 |
| 18 | Саморез 3.5х25 | 12 |
| 19 | Саморез 6х100 | 26 |
| 20 | Заглушка | 26 |
| 21 | ВО 92.15 Турник | 1 |
|  | Ключ торцовый 10 | 1 |
|  | Руководство по эксплуатации ДСК Little sport (ceiling) | 1 |
|  | Руководство по эксплуатации ВО 92.15 РЭ | 1 |

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

ВНИМАНИЕ !

5.1. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- устанавливать КОМПЛЕКС в помещениях с непрочным полом и потолком;

- установка КОМПЛЕКСА с упором в фальш-потолок, или декоративные части потолка.

5.2.   Допустимый размер неровностей пола и потолка не более 5 мм.

5.3. Перед занятиями проверить надежность крепления спортивных снарядов на КОМПЛЕКСЕ – все узлы должны быть надежно затянуты, веревочные подвески спортивных снарядов не должны иметь повреждений и перетираний волокон, крепежные элементы должны быть надежно затянуты.

5.4.   Периодически (раз в неделю) необходимо проверить:

1) надежность установки КОМПЛЕКСА – он должен быть надежно закреплен враспор между потолком и полом (при горизонтальном раскачивании смещение верхних и нижних опор НЕ ДОПУСКАЕТСЯ);

2) правильность установки винтовых домкратов  и размер «В», который должен быть не более 70 мм (рис 2).

5.5.  Нагрузка на КОМПЛЕКС не должна превышать 120 кг.

5.6. Не допускается самостоятельное изготовление и замена составных частей комплекса взамен полученных в комплекте от завода - изготовителя (кроме изделий, выполненных по государственным стандартам).

5.7. Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий рекомендуется использовать мягкий мат, расположенный на полу под снарядами.

6. ПОРЯДОК СБОРКИ.

Освободить комплектующие детали от упаковки. Убедиться, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными. Сборку производить поэтапно, следуя указаниям данного руководства (Рис.1, и 2).

6.1. Разложить комплектующие детали на свободном участке пола. Определить высоту помещения. При необходимости ровно отпилить верхние торцы стоек левой и правой поз.1 и 2, таким образом, чтобы высота помещения была на 14 - 15 см больше  чем длины стоек. Если высота помещения больше 2,7 м, то рекомендуем использовать подставки  в виде брусков из твердых пород дерева под упоры нижние, причём их площадь должна быть больше площади упоров нижних. КОМПЛЕКС не предназначен для установки в помещениях высотой 3 м и более.

6.2. Разложить стойки поз.1 и 2  зеркально друг против друга, отверстия под домкраты на каждой стойке должны быть на одной плоскости (смотрели в одну сторону). Вставить поперечины поз. 5  в соответствующие отверстия стоек. С помощью саморезов поз. 19. и шайб поз.17 закрепить поперечины к стойкам. Установить заглушки поз. 20.

Разложить рамы поз.3 и 4 зеркально друг против друга, Вставить поперечины поз. 5  в соответствующие отверстия рам поз.3 и 4 .

С помощью саморезов поз. 19. и шайб поз.17 закрепить поперечины к рамам. Установить заглушки поз. 20.

6.3. С помощью саморезов поз. 18 закрепить на рамах поз. 3 и 4 (по имеющимся монтажным отверстиям)  ограничители рамы поз. 7 (рис. 1).

6.4. Установить на рамы (рис. 1) поз. 3 и 4 в имеющиеся монтажные отверстия винты с кольцом поз.6  и закрепить их с обратной стороны рамы с помощью шайб поз. 16 и  гаек поз. 15.

6.5. Закрепить на нижних торцах (имеются отверстия)  стоек шведской стенки поз. 1 и 2 с помощью саморезов поз. 18 подпятники поз. 10 (рис. 2).

6.6. На винтовые домкраты поз. 9 навернуть до упора гайки поз. 14.

6.7. В закреплённые подпятники поз. 10 вкрутить до упора винтовые домкраты поз. 9.

6.8. Верхние торцы шведской стенки вставить между ограничителями поз. 7 установленными на рамах поз. 3 и 4.

6.9. Выбрать место для установки Комплекса. Установить собранный КОМПЛЕКС вертикально на опоры нижние поз. 8.   На верхних концах рам поз. 3 и 4 установить опоры поз. 13 (Рис. 1).

6.10. Выворачивая винтовые домкраты поз. 9, закрепить КОМПЛЕКС между полом и потолком. Для обеспечения вертикальности использовать отвес. Положение винтового домкрата законтрить гайкой поз. 14. Проверить размер В. ВНИМАНИЕ! Не допускается эксплуатация комплекса, если размер В  более 70 мм (Рис 2).

Рис. 1.

Рис. 2

6.12. Распаковать и собрать Турник ВО-92.15 поз.11 по прилагаемому РЭ.

6.13. Установить Турник ВО-92.15 на шведскую стенку (Рис. 1) и закрепить саморезами (входят в комплект поставки турника).

6.14. Через отверстия в  верхних кронштейнах Турника (Рис.1) разметить и просверлить в рамах поз.3 и 4 отверстия диаметром 10 мм

6.15. Используя полученные отверстия закрепить Турник на шведской стенке с помощью болтов, шайб и гаек (входят в комплект поставки Турника).

6.16. Установка навесного оборудования. Навесное и встраиваемое спортивное оборудование поставляется  заказчику в упакованном виде. Собрать навесное и встраиваемое оборудования согласно указаниям о сборке в РЭ на это оборудование.

Для закрепления навесного оборудования на Комплексе использовать винты с кольцами поз. 6. Веревочные узлы надежно затянуть.

Пример рекомендуемого расположения навесного оборудования показан на Рис.1.

6.17. Разборку КОМПЛЕКСА производить в обратной последовательности.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЛЕКСА.

7.1. Занятия детей на КОМПЛЕКСЕ должны проводиться под наблюдением и страховкой взрослых.

7.2. Для развития силы и ловкости рекомендуем  следующие упражнения на спортивных снарядах:

- На канате – подъем и опускание.

- На веревочной лестнице - подъем и спуск.

- На кольцах – подтягивание, перевороты, раскачивание, тренировка брюшного пресса.

- На перекладине – подтягивание, жим на руках.

- На гимнастической лестнице - подъем и опускание по лестнице, тренировка брюшного пресса.

Конкретные виды упражнений и объёмы нагрузки выбираются после обязательной  консультации со  специалистами (спортивные тренеры, врачи).

- ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ.

8.1.Транспортировку КОМПЛЕКСА производить в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

8.2. До установки в рабочее положение КОМПЛЕКС  хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых  сухих отапливаемых помещениях при температуре (20°±5°) С и относительной влажности от 30 до 80 %.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Детский спортивный комплекс    ДСК – Little sport (ceiling) соответствует 				                              (исполнение)

Техническим условиям ТУ 16848.1-2001 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления   «___»______________ 200 _ г.

ОТК _______________ Подпись __________ Дата  «___»_________ 200_  г.

(Ф.И.О.)                                             М.П.

10. УПАКОВКА. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.

Детский спортивный комплекс  	ДСК – Little sport (ceiling)

(исполнение)

# Упакован в ООО «Деревообрабатывающие мастерские» согласно требованиям, предусмотренным в  ТУ 16848.1-2001.

_______________	______________	____________________

должность	 личная подпись	 расшифровка подписи

_____________________________

год, месяц, число

Отметка о продаже:

Дата “____”______________ Продавец _____________  _________________

М.П.            (подпись)                                             (расшифровка подписи)

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям    ТУ 16848.1-2001, при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяцев со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия, поврежденные при перевозке или несоблюдения правил сборки эксплуатации и хранения, изложенных в настоящем руководстве.

11.3. Для продления срока службы необходимо заменить подвижные спортивные снаряды или их детали при наличии на них явных повреждений (потертостей или надрывов волокон веревок, трещин на поперечинах лестницы, трапеции и др.)

Новые спортивные снаряды или их детали могут быть приобретены через продавцов изделий или на предприятии – изготовителе.

12.УТИЛИЗАЦИЯ

Комплекс не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.

Адрес  предприятия заказчика:

109428, Россия, г. Москва,

1-ый Вязовский проезд, дом 4, офис 446

ООО «Кемпфер»

тел. 8(495) 580-60-97; факс 8(499)170-86-04.

Е-mail: kampfer-ru@yandex.ru www.kampfer.ru

Адрес предприятия изготовителя:

428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

ул. Дубравная, дом 13,

ООО «Деревообрабатывающие мастерские»

тел.(8352) 35-15-14; факс (8352) 26-13-00.

Е-mail: domdsk@mail.ru  www.domdsk.ru