# АЯ83

ООО «Кемпфер»

УЛИЧНЫЙ

ДЕТСКИЙ СПОРТИВНО ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС

“KAMPFER”

Shadow day

# г. Москва

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

1.1.Уличный детский спортивный игровой комплекс Shadow day (далее Комплекс) предназначен для выполнения различных физических упражнений и развлечения детей от 4-х до 14 лет на игровых детских площадках вне помещений, в т.ч. дачных и приусадебных участках.

2.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

2.1. Комплекс  предназначается для выполнения общеразвивающих и укрепляющих упражнений детям от 4-х до 14 лет, массой до 100 кг. на игровых детских площадках вне помещений, в т.ч. дачных и приусадебных участках.

2.2. Для производства Комплекса использованы материалы, безопасность, которых гарантируется.

Основные технические характеристики приведены в Таблице 1

Таблица 1

| Параметры |  |
| --- | --- |
| Минимально допустимый возраст ребенка | 4 года |
| Занимаемая площадь | 2,5м х 5м |
| Высота комплекса | до2,2 м |
| Вес комплекса, кг | 150 |
| Допустимая нагрузка, кг. | 100 |
| Суммарная допустимая нагрузка при коллективном занятии детей, кг. | 100 |
| Срок службы, лет (не менее) | 5 |
| Угол раскоса, град | 50˚ |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.                        Таблица 2

| № Поз. | Наименование сборочных единиц, и стандартных деталей. | Рисунок | Кол шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Навесное оборудование |
| 1 | Гамак |  | 1 |
| 2 | Лестница веревочная |  | 1 |
| 3 | Кольца гимнастические |  | 1 |
| 4 | Качели |  | 1 |
| Детали и узлы |
| 5 | Лестница |  | 1 |
| 6 | Лестница опорная |  | 1 |
| 7 | Стойка |  | 4 |
| 8 | ДСК 00-027 Опора |  | 8 |
| 9 | ДСК 00-026 Колышек |  | 2 |
| 10 | ДСК 00-029 Подвес |  | 2 |
| 11 | ДСК 00-034 Опора каркаса |  | 2 |
| 12 | ДСК 00-024 Опора каркаса средняя |  | 1 |
| 13 | ДСК 01-066 Стяжка верхняя |  | 6 |
| 14 | ДСК 01-065 Стяжка |  | 4 |
| 15 | ДСК 01-067 Дуга |  | 3 |
| 16 | ДСК-00.061 Труба левая |  | 3 |
| 17 | ДСК-00.060 Труба правая |  | 3 |
| 18 | ДСК-00.058 Поперечина левая |  | 1 |
| 19 | ДСК-00.057 Поперечина |  | 1 |
| 20 | ДСК 02-026 Шайба 50х14 |  | 1 |
| 21 | ДСК 02-025 Шайба 95x14 |  | 2 |
| 22 | ДСК 02-024 Шайба 95x44 |  | 4 |
| 23 | Тент |  | 1 |

| Стандартные детали |
| --- |
| 24 | Болт М10х60,56,019 ГОСТ 7798 |  | 8 |
| 25 | Болт мебельный М10х65.56.019 ГОСТ 7801 |  | 8 |
| 26 | Рым болт c кольцом |  | 2 |
| 27 | Болт М8х45,56,019 ГОСТ 7798 |  | 12 |
| 28 | Болт М8х30,56,019 ГОСТ 7798 |  | 3 |
| 29 | Шпилька М12x80 |  | 3 |
| 30 | Шпилька М8x80 |  | 3 |
| 31 | Гайка М10-Н7.5.019 ГОСТ 5915-70 |  | 16 |
| 32 | Гайка М8-Н7.5.019 ГОСТ 5915-70 |  | 10 |
| 33 | Шайба 10.01.01 ГОСТ 11371 |  | 24 |
| 34 | Шайба 8.01.01 ГОСТ 11371 |  | 14 |
| 35 | Рым-гайка М12 |  | 2 |
| 36 | Саморез 3.5x25 |  | 6 |
| 38 | Карабин |  | 4 |
| 39 | Карабин винтовой |  | 4 |
| 40 | Талреп |  | 2 |
| 41 | Цепь 6-1-Т(8)-70 ГОСТ 30441 L=1000 мм |  | 2 |
| 42 | Цепь 6-1-Т(8)-70 ГОСТ 30441 L=2500 мм |  | 2 |
| 43 | Катушка ДСК 05-006 |  | 4 |
| 44 | Шплинт |  | 4 |
| 45 | Корпус заглушки плоский |  | 24 |
| 46 | Корпус заглушки |  | 2 |
| 47 | Заглушка |  | 26 |
|  | Руководство по эксплуатации УДСК Shadow day |  | 1 |

4.ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ.

ВНИМАНИЕ!

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ КОМПЛЕКС НА НЕПРОЧНЫЙ ГРУНТ. НА ВРЕМЯ ДОЖДЯ И НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД СПОРТИВНЫЕ СНАРЯДЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СНИМАТЬ.

4.1.Не рекомендуется допускать к занятиям па спортивном комплексе детей без  предварительного консультирования с врачом.

4.2. Опасность для здоровья детей представляет:

- обрыв веревок в случае перетирания на подвижных частях спортивных снарядов;

- появление зазора между опорами и грунтом.

- ослабление затяжки крепежных деталей у основания.

- Ослабление звеньев цепей (перетирание, разрушение и т д)

Сборку и установку в грунт спортивного комплекса рекомендуется производить бригадой составом не менее двух человек  после внимательного изучения данного руководства. Перед началом эксплуатации следует проверить надежность затяжки всех резьбовых креплений.

4.3. При эксплуатации периодически, не реже двух раз в месяц, необходимо проводить осмотр подвижных частей спортивных снарядов и грунта вокруг опоры и лестниц, а также постоянно следить за болтовыми соединениями опор и горизонтальных перекладин (Рис 1).

4.4. При обнаружении перетертых волокон веревок спортивные снаряды необходимо заменить.

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ЛЮБОГО ИЗ УКАЗАННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЗАНЯТИЯ НА СПОРТИВНОМ  КОМПЛЕКСЕ НЕДОПУСТИМЫ

5.  ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКА.

5.1. Распаковать Комплекс. Проверить комплектность поставки.

5.2. В процессе сборки Вам будут необходимы следующие инструменты:

- Ключи гаечные накидные с размером зева S=13 мм., S=17 мм.

5.3. Сборку комплекса производят не менее 2-х человек.

Не допускается устанавливать комплекс на рыхлую почву.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Условия эксплуатации УДСК Shadow day соответствует категории УХЛ 3 по ГОСТ 15150-69.

6.1. Занятия детей на комплексе должны производиться под наблюдением и страховкой взрослых.

6.2. После длительного перерыва занятий на комплексе проверить состояние Комплекса  по пункту 5.3. данного руководства.

6.3. Рекомендуемые упражнения на спортивных снарядах:

- На качелях - раскачивание.

- На веревочной лестнице - подъем и спуск.

- В гамаке – отдых, чтение.

- На гимнастической лестнице - подъем и опускание по лестнице.

7. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ.

7.1. Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

7.2. Условия хранения соответствует 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых  сухих помещениях с естественной вентиляцией  воздуха.

8.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Комплекс  УДСК- Shadow day  № _______________

соответствует ТУ  9610-001-49244370-2005 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления   «___»______________200  г.

ОТК______________ Подпись ______________Дата  «___»________ 200  г

(ф.и.о. или личное клеймо)

9. УПАКОВКА. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.

Комплекс  УДСК- Shadow day упакован в ООО «Деревообрабатывающие мастерские»  согласно требованиям, предусмотренным в ТУ 16848.1-2001

_______________       ______________	____________________

должность	            личная подпись	 расшифровка подписи

____________________

год, месяц, число

Отметка о продаже:

Дата “____”______________ Продавец  _____________

(расшифровка подписи)

________________

М.П.(подпись)

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 16848.1-2001, при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

9.2.  Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяцев со дня продажи, но не более 30 месяцев  со дня изготовления.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с СанПиН2.1.7.1322-03.

Адрес  предприятия заказчика:

109428, Россия, г. Москва,

1-ый Вязовский проезд, дом 4, офис 446

ООО «Кемпфер»

тел. 8(495) 580-60-97; факс 8(499)170-86-04.

Е-mail: kampfer-ru@yandex.ru www.kampfer.ru

Адрес предприятия изготовителя:

428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

ул. Дубравная, дом 13,

ООО «Деревообрабатывающие мастерские»

тел.(8352) 35-15-14; факс (8352) 26-13-00.

Е-mail: domdsk@mail.ru, www.domdsk.ru