# АЯ83

ООО «Кемпфер»

ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

“KAMPFER”

Wooden ladder (ceiling)

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Wooden ladder (ceiling)

# г. Москва

Настоящее руководство служит для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, транспортировки и хранения.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Комплекс, ДСК-2Д.02.03 (далее Комплекс)  предназначен для занятий физическими  упражнениями, развивающими силу и координацию движений Вашего ребенка в домашних условиях. Допустимая нагрузка на Комплекс – не более 100 кг.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Комплекс представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию на основе деталей из дерева и устанавливается  в помещениях с высотой потолка от 2.4 м до 2.7 м, враспор между полом и потолком. Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Нормируемые параметры |  |
| --- | --- |
| Минимальный допустимый возраст ребенка, лет | 4 |
| Максимальная допустимая нагрузка, кг. | 100 |
| Занимаемая площадь в собранном виде, м (по полу) | 0,1 х 0,65 |
| Занимаемая площадь в собранном виде, м (по потолку) | 1,6 х 0,5 |
| Вес нетто, не более, кг. | 25 |
| Срок службы, лет (не менее). | 5 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Таблица 2

| № поз | Наименование | Кол шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стойка | 2 |
| 2 | Поперечина горизонтальная | 11 |
| 3 | Опора | 2 |
| 4 | ДСК-02-006 Опора нижняя | 2 |
| 5 | ДСК-03-001 Домкрат винтовой | 2 |
| 6 | ДСК-00-030 Подпятник | 2 |
| 7 | Кронштейн | 2 |
| 8 | Перекладина горизонтальная | 1 |
| 9 | Ребро жесткости | 1 |
| 10 | ДСК-02-015 Хомут | 2 |
| 11 | ДСК-05-006 Катушка (входит в комплект навесного оборудования) | 7 |
| 12 | ВО-91.05 Лестница веревочная | 1 |
| 13 | ВО-91.02 Канат | 1 |
| 14 | ВО-91.04 Трапеция | 1 |
| 15 | ВО-91.03 Кольца гимнастические | 1 |
| 16 | Болт мебельный М10х65.56.019 ГОСТ 7801 | 2 |
| 17 | Болт М5х35.56.019 ГОСТ 7801 | 4 |
| 18 | Гайка М16.5.019 ГОСТ 5915 | 2 |
| 19 | Гайка М10.5.019 ГОСТ 5915 | 2 |
| 20 | Гайка М5.5.019 ГОСТ 5915 | 4 |
| 21 | Шайба 10.01.01ГОСТ 11371 | 2 |
| 22 | Шайба 6.01.01 ГОСТ 11371 | 22 |
| 23 | Саморез 6х100 | 22 |
| 24 | Саморез 3,5х25 | 4 |
| 25 | Заглушка декоративная | 22 |
|  | Руководство по эксплуатации ДСК- Wooden ladder (ceiling) | 1 |

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

4. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКА

4.1. Освободить комплектующие детали от упаковки. Убедиться, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными. Сборку производить поэтапно, следуя указаниям данного руководства (Рис.1,2 и 3).

4.2. Определить высоту помещения. При необходимости ровно отпилить верхние торцы стоек шведской стенки поз.1 со стороны потолка таким образом, чтобы высота помещения была на 7 - 8 см больше  чем длина шведской стенки. Если высота помещения больше 2,7 м, то рекомендуем использовать подставки  в виде брусков из твердых пород дерева под упоры нижние, причём их площадь должна быть больше площади упоров нижних. Комплекс не предназначен для установки в помещениях высотой 3 м и более.

4.3. Разложить зеркально стойки поз.1. Вставить горизонтальные поперечины поз.2  в соответствующие отверстия стоек. С помощью саморезов поз. 23 и шайб поз.22 закрепить поперечины к стойкам. Установить заглушки поз. 25.

4.4. Закрепить на нижних торцах (имеются отверстия) стоек поз.1  с помощью саморезов поз.24 подпятники поз. 6 (Рис. 3). На винтовые домкраты поз.5  навернуть до упора гайки поз.18.

4.5. В закреплённые подпятники вкрутить до упора винтовые домкраты поз.5.

4.6. Выбрать место для установки Комплекса. Установить шведскую стенку вертикально на опоры нижние поз. 4.   На верхних концах стоек шведской стенки  установить опоры поз. 3 (Рис. 1).

4.7. Выворачивая винты домкратные поз. 5, закрепить Комплекс между полом и потолком. Для обеспечения вертикальности использовать отвес. Положение винтового домкрата законтрить гайкой поз. 18.

4.8. Проверить размер В (Рис. 3). ВНИМАНИЕ! Не допускается эксплуатация Комплекса, если размер В  более 70 мм.

4.9. Сборка и установка навесного оборудования.

Навесное и встраиваемое спортивное оборудование поставляется  заказчику в упакованном виде. Собрать навесное и встраиваемое оборудования согласно указаниям о сборке в РЭ на это оборудование.

Использовать катушки, входящие в комплектацию навесного оборудования для его  установки и закрепления на Комплексе.

4.10. Установить кронштейн верхний поз.7 между перекладинами шведской стенки на необходимую высоту, закрепить (на шведской стенке предусмотрено две позиции крепления кронштейна) болтами поз.16 и гайками поз.19 через шайбы поз.21 к стойкам стенки.

4.11. Надеть на перекладину поз.8 пластмассовые катушки поз. 11 с установленным на них навесным оборудованием. Установить перекладину поз.8  в отверстия кронштейнов поз.7. Вылеты перекладины справа и слева от стоек шведской стенки должны быть одинаковыми.

4.12. Установить навесное оборудование справа и слева на перекладине поз.8, надев на нее пластмассовые катушки поз.11.

4.13. Установить ребро жесткости поз.9 на перекладине с помощью хомутов поз.10 и закрепить их болтами поз.17 и гайками поз.20.

4.14. Разборку Комплекса производить в обратной последовательности.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. ВНИМАНИЕ !

5.1. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- устанавливать КОМПЛЕКС в помещениях с непрочным полом и потолком;

- устанавливать КОМПЛЕКС с упором в фальш-потолок, или декоративные части потолка.

5.2.   Допустимый размер неровностей пола и потолка не более 5 мм.

5.3. Перед занятиями проверить надежность крепления спортивных снарядов на КОМПЛЕКСЕ – все узлы должны быть надежно затянуты, веревочные подвески спортивных снарядов не должны иметь повреждений и перетираний волокон, крепежные элементы должны быть надежно затянуты.

5.4.   Периодически (раз в неделю) необходимо проверить:

1) надежность установки КОМПЛЕКСА – он должен быть надежно закреплен враспор между потолком и полом (при боковом раскачивании смещение верхних и нижних опор НЕ ДОПУСКАЕТСЯ);

2) правильность установки винтовых домкратов  и размер «В», который должен быть не более 70 мм (Рис 3).

5.5.  Нагрузка на КОМПЛЕКС не должна превышать 50 кг.

5.6. Не допускается самостоятельное изготовление и замена составных частей комплекса взамен полученных в комплекте от завода - изготовителя (кроме изделий, выполненных по государственным стандартам).

5.7. Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий рекомендуется использовать мягкий мат, расположенный на полу под снарядами.

.

6. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ.

6.1. Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

6.2. Условия хранения соответствует 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых  сухих помещениях с естественной вентиляцией  воздуха.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Комплекс ДСК- Wooden ladder (ceiling)

соответствует техническим условиям

ТУ 16848.1-2001 и признан годным к эксплуатации».

Дата изготовления   «___»______________ 200 _ г.

ОТК ___________ Подпись _________ Дата  «___»______ 200_  г.

(фамилия, и личное клеймо)

8. УПАКОВКА. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.

Комплекс ДСК- Wooden ladder (ceiling) упакован в ООО «Деревообрабатывающие мастерские»  согласно требованиям, предусмотренным в ТУ 16848.1-2001

_______________       ______________	____________________

должность	            личная подпись	 расшифровка подписи

___________________

год, месяц, число

Отметка о продаже:

Дата “____”______________ Продавец _____________

(расшифровка подписи)

_________________

М.П.            (подпись)

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 16848.1-2001, при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

9.2.  Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяцев со дня продажи, но не более 30 месяцев  со дня изготовления.

Адрес  предприятия заказчика:

109428, Россия, г. Москва,

1-ый Вязовский проезд, дом 4, офис 446

ООО «Кемпфер»

тел. 8(495) 580-60-97; факс 8(499)170-86-04.

Е-mail: kampfer-ru@yandex.ru www.kampfer.ru

Адрес предприятия изготовителя:

428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

ул. Дубравная, дом 13,

ООО «Деревообрабатывающие мастерские»

тел.(8352) 35-15-14; факс (8352) 26-13-00.

Е-mail: domdsk@mail.ru, www.domdsk.ru