ГАЗОВАЯ ЛАМПА:

BIVOUAC 270PZ, LUMOSTAR M270, LUMOSTAR M270PZ, LUMOSTAR M270HPZ, LUMOSTAR C270PZ, LUMOSTAR C270.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ВНИМАНИЕ! ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ГАЗОМ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Инструкция по эксплуатации поможет Вам пользоваться лампой  правильно и безопасно. Прочтитайте ее внимательно прежде, чем подключить прибор баллону с газом.

Использовуйте прибор только с одноразовыми баллонами « Campingaz » CV 270 и  CV 470. Пользоваться баллонами других фирм строго запрещено. Фирма « Campingaz » не несет ответственности в случае использования газовых баллонов любой другой марки.

Пользуйтесь лампой на открытом воздухе или  в хорошо проветриваемых помещениях (воздухообмен 5 куб.м\ч), вдали от легко воспламеняющихся материалов.

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛАМПЫ.

А) УСТАНОВКА  ОДНОРАЗОВОГО БАЛЛОНА СV 270\ CV 470 :

Устанавливайте баллон на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещение, вдали от открытого огня, источников тепла или искр (сигарета, электрические аппараты, кухонная плита и т.д.) и легко воспламеняющихся материалов.

Одноразовые газовые баллоны « Campingaz » CV 270 и  CV 470 имеют клапан, что позволяет их снять с данного прибора, даже если в них еще есть газ, и подключить к другому прибору « Campingaz »  , работающему на этих баллонах.

- Убедитесь в наличии и хорошем состоянии герметизирующей прокладки лампы (см.рис.)  прежде, чем закрепить баллон. Запрещено пользоваться прибором, если у него прокладка повреждена или отсутствует.

- Закройте кран лампы, повернув вентиль по часовой стрелке (направление “ - ” ).

- Поставьте лампу на газовый баллон.

- Удерживая прибор, поверните зажим в положение “закрыто”.

В случае утечки газа (запах газа), вынесите лампу из помещения. Для определения утечки газа используйте только мыльную пену.

Б) УСТАНОВКА СЕТОЧКИ И ОБЖИГ СЕТОЧКИ:

-  Снимите  верхнюю крышку и стеклянный плафон.

- Наденьте сеточку на горелку дыркой с большим диаметром книзу. Следите за  тем, чтобы  края  сеточки  вошли в пазы горелки (см.рис).

- Не открывая газ, поднести спичку к сеточке. Обжигайте её до тех пор, пока она не примет форму белого шарика

- Установите стеклянный плафон на место, закройте крышку.

Лампа готова к использованию.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

Не пользуйтесь Вашим прибором на расстоянии менее 10 см. от стенки или легко воспламеняющихся материалов и на расстоянии менее 40 см. от потолка.

- Поставьте лампу на горизонтальную поверхность или подвесьте ее вертикально.

- В период  работы лампы старайтесь ее резко не перемещать, во избежание всплесков пламени, вызываемых сжиганием жидкого бутана вместо газообразного. Если это произошло, поставьте лампу и выключите ее, закрыв кран.

Запрещается пользоваться разорванными или дырявыми сеточками, что может привести к порче стеклянного плафона.

Используйте только специальные сеточки КЕМПИНГ ГАЗ.

Испорченную сеточку необходимо снять. Наденьте новую сеточку « Campingaz » И далее действуйте по разделу “ Установка и обжиг сеточки ”.

4. ВКЛЮЧЕНИЕ.

- Поднимите крышку.

- Откройте газ, поворачивая вентиль по направлению “ + ” стрелки, и поднесите спичку к сеточке или нажмите несколько раз кнопку пьезо-поджига (если у Вас модель лампы с пьезо-поджигом).

5. ВЫКЛЮЧЕНИЕ И СНЯТИЕ С БАЛЛОНА.

- Закройте кран подачи газа.

- Поверните зажим лампы в положение OFF, придерживая прибор.  Снимите лампу с баллона.